## Slide 1
Producerea curentului electric alternativ

## Slide 2
La baza producerii curentului alternativ stă fenomenul de inducţie electromagnetică
http://www.youtube.com/watch?v=hajIIGHPeuU
http://www.youtube.com/watch?v=KGTZPTnZBFE

## Slide 3
Generarea tensiunii electromotoare alternative
Tensiunea electromotoare alternativă se obţine prin două metode:
1. Rotirea unei spire cu viteză unghiulară constantă într-un câmp magnetic uniform
- O spiră este rotită uniform într-un câmp magnetic constant
- Capetele spirei sunt conectate la două inele (split rings) care pot aluneca pe două perii (brush)
- Un rezistor, bec sau ampermetru închide circuitul prin perii
- Din cauza rotirii spirei fluxul magnetic care o străbate variază în fiecare moment ceea ce face să apară o tensiune alternativă

## Slide 4
n
- Considerăm iniţial spira în aşa fel încât planul ei să fie perpendicular pe liniile de câmp, fluxul magnetic prin spiră este maxim,iar normala n la suprafaţa spirei face un unghi α = 0 cu liniile câmpului
- Într-un interval de timp foarte scurt laturile spirei se mişcă foarte puţin, iar variaţia fluxului este nulă, deci în spiră în această poziţie nu se induce tensiune electromotoare
- Pe măsură ce spira se roteşte, laturile ei taie liniile de câmp, fluxul magnetic variază şi în spiră se induce o tensiune electromotoare care atinge valoarea maximă când planul spirei devine paralel cu liniile de câmp,
- În această poziţie fluxul magnetic este zero, variaţia fluxului este maximă, iar α = 90˚
n

## Slide 5
n
- Continuând rotirea, laturile spirei taie din ce în ce mai puţine linii, deci tensiunea electromotoare indusă scade treptat, iar când α = 180° devine nulă
- În această poziţie fluxul magnetic este maxim, iar variaţia fluxului este zero
- Rotind în continuare spira, laturile ei taie din nou liniile de câmp, fluxul magnetic variază şi în spiră se induce o tensiune electromotoare care atinge valoarea maximă când planul spirei devine din nou paralel cu liniile de câmp,
- În această poziţie fluxul magnetic este zero, α = 270˚, iar variaţia fluxului este maximă,
- Continuând rotirea, spira ajunge în poziţia iniţială, iar producerea tensiunii alternative se repetă
n

## Slide 6
Fluxul magnetic:
Φ = BScosα , α = ωt , iar Φmax = BS
Φ = Φmaxcosωt
Tensiunea electromotoare indusă:
Timpul | Unghiul α | Fluxul Φ | t.e.m. indusă e
 | 0 | Φmax | 0
 | 90° | 0 | Emax
 | 180° | - Φmax | 0
 | 270° | 0 | - Emax
 | 360° | Φmax | 0
e = Emaxsinωt

## Slide 7
Reprezentare grafică
t
0
Φmax
- Φmax
Emax
- Emax
Φ
e
http://www.youtube.com/watch?v=aNrUVcncrCM

## Slide 8
2. Rotirea unui câmp magnetic în faţa unei bobine fixe
- Se roteşte uniform un magnet în faţa unei bobine cu miez de fier
- Bobina este străbătută în orice moment de un flux magnetic variabil care induce în bobină o tensiune electromotoare alternativă

## Slide 10
Alternatorul
- Alternatorul se compune dintr-un rotor şi un stator.
- Rotorul se numeşte inductor şi are rolul unui magnet permanent
- Statorul se numeşte indus, este bobinajul în care se induce curent electric prin variaţia fluxului magnetic generat de rotor, variaţie ce se realizează prin rotirea acestuia în vecinatatea statorului.
http://www.youtube.com/watch?v=3Q6_whIDfFs

## Slide 11
http://www.youtube.com/watch?v=aNrUVcncrCM
http://www.walter-fendt.de/ph14ro/generator_ro.htm
http://www.youtube.com/watch?v=riYZssdSmXY
http://www.youtube.com/watch?v=hajIIGHPeuU
http://www.youtube.com/watch?v=KGTZPTnZBFE
Bibliografie
http://www.youtube.com/watch?v=riYZssdSmXY
http://www.youtube.com/watch?v=vKbX7mezuFM