## Slide 1: Elementul galvanic =dispozitiv ce transformă energia chimică în energie electrică

## Slide 2
PILA DANIELL
A fost inventata in anul 1836; nu este utilizata frecvent, dar are o constructie simpla; de aceea vom analiza constructia ei si vom descrie modul in care functioneaza:
Anod (-) Zn – 2e- Zn +2 oxidare
Catod(+) Cu+2 + 2e- Cu reducere
-------------------------------------------
Zn + Cu2+ -> Zn2+ + Cu
Pila Daniell se reprezinta conventional astfel:
(-) Zn | Zn2+ || Cu2+ | Cu (+)

## Slide 3
Pile electrochimice şi utilizările lor practice

## Slide 4: Pila Leclanche şi Acumulatorul cu plumb

## Slide 5: Pila Leclanche
Este cea mai răspândită pilă primară (uscată). Anodul pilei este constituit dintr-un cilindru de zinc. În mijlocul cilindrului se află un electrod de cărbune înconjurat de dioxid de mangan (MnO2). Acest electrod constituie polul pozitiv (catodul pilei). Spaţiul dintre cei doi electrozi este umplut cu o pastă umedă formată din: clorură de amoniu (NH4Cl) sau KOH, clorură de zinc (ZnCl2), apă şi un material inert de umplutură, amidon.
Pentru a evita consumarea electrodului de zinc, în urma acţiunii corozive a atmosferei, el se izolează cu un ambalaj de masă plastică.

## Slide 6: Reacţiile care au loc la electrozi sunt:
Reacţiile care au loc în pilă se prezintă prin ecuaţiile:
La anod, are loc procesul de oxidare a zincului:
Zn → Zn2+ + 2e-
La catod, procesul este mai complex. Ionii H+, cedaţi de ionii NH4+, sunt reduşi la atomi de hidrogen care sunt oxidaţi la apă de dioxidul de mangan.
2NH4+ + 2 MnO2 + 2e- → Mn2O3 + H2O + 2NH3
Tensiunea electromotoare maximă este de 1,5 V.
Reprezentarea pilei:
(-) ZnZnCl2, NH4Cl, gelMnO2, C(grafit) (+)

## Slide 7: Utilizări
Alimentarea lanternelor de buzunar, a aparatelor de radio ,tranzistorizate, a instalaţiilor de semnalizare etc.

## Slide 8: Acumulatorul cu plumb
Este o pila cu electrolit lichid realizat pentru prima oara, în anul 1859, de inginerul francez Gaston Planté.
Electrodul negativ (anodul) este format dintr-un grătar de plumb cu ochiurile umplute cu plumb spongios, iar electrodul pozitiv (catodul) este construit tot dintr-un grătar de plumb cu ochiurile umplute cu dioxid de plumb. Electrolitul este acid sulfuric de concentraţie 38% . (ρ = 1,29 g/cm3 ) pentru acumulatorul încărcat.

## Slide 9: Reacţiile care au loc la electrozi sunt:
In timpul funcţionarii acumulatorului, când acesta debitează curent electric, la cei doi electrozi au loc procesele care pot fi reprezentate prin ecuaţiile:
la anod (-): Pb(s) + SO42-(aq) → PbSO4(s)+2e-
la catod (+) : PbO2(s)+ SO42-(aq)+ 4H+ (aq)+2e- → PbSO4 (s)+ 2H2O(l)
Reacţia globala este:
Pb(s) + PbO2(s)+4H+(aq)+ 2SO42-(aq)→2PbSO4(s)+2H2O(l)
sau
Pb + PbO + 2H2SO4 → 2PbSO4 + 2H2O

## Slide 10
Tensiunea electromotore a acumulatorului cu plumb este de aproximativ 2V şi rămâne practic constantă în tot timpul funcţionării.
În practică se utilizează baterii formate din 3 sau 6 celule legate în serie, pentru a obţine o tensiune de 6V sau 12V.
Când tensiunea scade (la 1,8 V) acumulatorul trebuie încărcat, altfel se degradează.
Acumulatorul poate fi reîncărcat prin conectarea acestuia la o sursa de curent continuu astfel încât curentul debitat de sursa sa aibă sens opus celui debitat de acumulator; la electrozi se produc astfel reacţiile inverse celor indicate.
2PbSO4 + 2H2O → Pb + PbO2 + 2H2SO4
Simbolul pilei electrochimice este:
(-) Pb │H2SO4 │PbO2 (+)