## Slide 1: REZONANŢA TENSIUNILOR
Daca UL = Uc XL = Xc
efectul capacitiv se compenseaza cu cel inductiv
tgϕ =0 deci defazajul este nul, caz numit - rezonanta tensiunilor in circuitul serie
ϕ este defazajul dintre tensiunea aplicata la bornele circuitului si intensitatea curentului in circuit
Defazajul dintre UL si Uc este π

## Slide 2: Concluzii
La rezonanta impedanta circuitului serie este minima, Z=R si deci intensitatea curentului in circuit este maxima
Irez = U/R
Rezonanta tensiunilor se realizeaza la o anumita frecventa = frecventa de rezonanta
= 1/2π
iar perioada tensiunii alternative
T0 = 2π formula lui Thomson

## Slide 3
La rezonanta- intensitatea curentului este maxima
tensiunile la bornele bobinei si condensatorului iau valorile
Factor de calitate al circuitului Q (factor de supratensiune)
Q= UL /U = Uc /U
La rezonanta , tensiunile la bornele bobinei respectiv a condensatorului sunt mult mai mari decat tensiunea la bornele circuitului.
Z0 = este numita impedanta caracteristica a circuitului